ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τμήμα 1: Προμήθεια δυο (2) τηλεσκόπιων (συμπεριλαμβανομένου προσοφθάλμιων φακών και τρίποδων).

Τα Τηλεσκόπια τύπου γωνιακής εκτροπής 45 μοιρών, οι προσοφθάλμιοι φακοί και τα τρίποδα θα πρέπει πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1: Ελάχιστες Προδιαγραφές τηλεσκοπίου γωνιακής εκτροπής 45 μοιρών.

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ 45 ΜΟΙΡΩΝ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 2 |  |  |
|  | Σώμα τηλεσκοπίου με αντικειμενικό φακό διαμέτρου 95 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδική επίστρωση φακών χρωματικής διόρθωσης (αποχρωματικό, fluoride, high definition ή παρόμοιο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρωση συσκευής με άζωτο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αδιάβροχο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστη απόσταση εστίασης | 4,8m |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται καπάκια φακών, καθαριστικά φακών και λουράκι ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | 10 έτη τουλάχιστον |  |  |

Πίνακας 2: Ελάχιστες Προδιαγραφές προσοφθάλμιων φακών για το τηλεσκόπιο του πίνακα 1.

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 2 |  |  |
|  | Προσοφθάλμιος φακός zoom που να παρέχει 30 - 70 μεγεθύνσεις σε συνδυασμό με το τηλεσκόπιο του πίνακα 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδική επίστρωση φακών χρωματικής διόρθωσης (αποχρωματικό, fluoride, high definition ή παρόμοιο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιδίου κατασκευαστή με το τηλεσκόπιο του πίνακα 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | 10 έτη τουλάχιστον |  |  |

Πίνακας 3: Ελάχιστες Προδιαγραφές τρίποδων για το τηλεσκόπιο του πίνακα 1.

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 2 |  |  |
|  | Ελάχιστο ύψος 140 εκατοστά με δυνατότητα επιπλέον ύψους (15 έως 20 εκατοστά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει κεφαλή τύπου video με δυνατότητα αριστερής, δεξιάς, πάνω και κάτω κίνησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα τριπόδου κεφαλής να έχει τη δυνατότητα να φέρει όργανο παρατήρησης (τηλεσκόπιο) κατ’ ελάχιστου βάρους 3.5 Kg |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | 2 έτη τουλάχιστον |  |  |

Τμήμα 2: «Προμήθεια τριών (3) κιαλιών».

Τα κιάλια θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, αδιάβροχα που να διαθέτουν μια στεγανή, γεμισμένη με αέριο αζώτου κατασκευή, που εμποδίζει την θόλωση και την συμπύκνωση. Τα κιάλια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4: Ελάχιστες Προδιαγραφές για τα κιάλια.

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΑΛΙΩΝ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 3 |  |  |
|  | Επαγγελματικά κιάλια, κατάλληλα για παρατήρηση ορνιθοπανίδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεγέθυνση 10x | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σώμα γεμάτο με άζωτο για αδιαβροχοποίηση/προστασία ομίχλης/και προστασία από τη σκόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρίσματα BaK 4 υψηλού δείκτη διάθλασης για φωτεινές, ευκρινείς εικόνες έως τις άκρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργονομικό σχεδιασμός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίστρωση UV και διόρθωση φάσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενα προσοφθάλμια για άνετη παρακολούθηση θέματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεγάλο, κεντρικό κουμπί εστίασης για γρήγορη και εύκολη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διόρθωση διόπτρας για αυτόνομη ρύθμιση όρασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: περίπου έως 660 γρ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάμετρος αντικειμενικού φακού 42 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σημείο πλησιέστερης εστίασης 3 μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με Οπτική επίστρωση Πλήρεις πολλαπλές επιστρώσεις /Επίστρωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | 2 έτη τουλάχιστον |  |  |

Τμήμα 3: «Προμήθεια μιας (1) φωτογραφικής μηχανής».

Η φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5: Ελάχιστες Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής.

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ COMPACT | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 1 |  |  |
|  | Ανάλυση Megapixel | 16 MP |  |  |
|  | Οπτικό Zoom | 125 x |  |  |
|  | Σταθεροποίηση Εικόνας | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένο Flash | NAI |  |  |
|  | Viewfinder (Σκόπευτρο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος Οθόνης | 3,2 " |  |  |
|  | Ανακλινόμενη Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Αισθητήρα | CMOS |  |  |
|  | Μέγεθος Αισθητήρα | 1/2.3 |  |  |
|  | Επιλογές ISO | 100 - 6400 |  |  |
|  | Autofocus (AF) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφραγμα (Aperture - f/) | 2.8 - 8.0 |  |  |
|  | Focal Length Range | 4.3 - 539 mm |  |  |
|  | Focal Length Range (35 mm equivalent) | 24 - 3000 mm |  |  |
|  | Focus Range | 30 cm - infinity |  |  |
|  | Ανάλυση Εικόνων | 4608 x 3456 pixels |  |  |
|  | Format Εικόνων | JPEG, RAW (NRW) |  |  |
|  | Video FPS | 30 fps |  |  |
|  | Format Video | MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Ήχος: στερεοφωνικός AAC) |  |  |
|  | Τύποι κάρτας μνήμης | SD, SDHC, SDXC |  |  |
|  | Συνδέσεις | Bluetooth, HDMI, USB, WiFi |  |  |
|  | Διάρκεια Μπαταρίας (Φωτογραφίες) | 250 |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς | ΝΑΙ (κατά προτίμηση αδιάβροχη) |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | 2 έτη τουλάχιστον |  |  |

Τμήμα 4: «Προμήθεια τεσσάρων (4) trial καμερών».

Οι αυτόματες καταγραφικές μηχανές (trial cameras) και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση και καταγραφή της άγριας ζωής στο φυσικό της περιβάλλον θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: Ελάχιστες προδιαγραφές για τις αυτόματες καταγραφικές φωτογραφικές μηχανές (trial cameras).

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Trial cameras) και λοιπός συνοδευτικός |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 4 |  |  |
|  | Μέγεθος αισθητήρα κάμερας: | 8 MegaPixel (MP) τουλάχιστον |  |  |
|  | Λήψη εικόνας και βίντεο σε ημέρα και νύκτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάρκεια λήψης video | τουλάχιστον για 1 min (60 sec) |  |  |
|  | Χρόνος ενεργοποίησης – απόκρισης κάμερας (trigger time): | 1 sec |  |  |
|  | Ευρεία ζώνη ανίχνευσης κίνησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστη απόσταση ανίχνευσης κίνησης: | 10 μέτρα |  |  |
|  | Υπέρυθρο Flash IR LED | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος Flash IR LED: | 10 μέτρα |  |  |
|  | Λεπτομέρειες εικόνας - video: | Έγχρωμα την ημέρα, ασπρόμαυρα τη νύχτα |  |  |
|  | Ανάλυση video | Τουλάχιστον 640Χ480 |  |  |
|  | Περιοδική προγραμματιζόμενη λήψη εικόνας και video | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή ημερομηνίας, ώρας και θερμοκρασίας (προαιρετικά) σε κάθε φωτογραφία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα μνήμης τύπου SD (να συμπεριλαμβάνονται μια για κάθε κάμερα) | τουλάχιστον 16 GB |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο εισαγωγής παραμέτρων με οθόνη lcd-tft | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα USB (να συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης για κάθε κάμερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | μπαταριές τύπου AA η ΑΑΑ (επαναφορτιζόμενες) η λιθίου (να συμπεριλαμβάνονται 8 μπαταριές για κάθε κάμερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | διάρκεια ζωής μπαταριών σε αναμονή (stand by mode) | τουλάχιστον 5 μήνες |  |  |
|  | Εξωτερική θήκη αδιάβροχη και σε χρώματα παραλλαγής (camouflage) (να συμπεριλαμβάνονται για κάθε κάμερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα κλειδώματος συσκευής (password) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κλείδωμα εξωτερικής θήκης με κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανισμός πρόσδεσης σε δένδρα (π.χ. ζώνη) ρυθμιζόμενης διάστασης (π.χ. ζώνη) (να συμπεριλαμβάνονται για κάθε κάμερα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 έως και 60 οC |  |  |
|  | Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή η/ και ευρωπαϊκά η/ και εθνικά πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | τουλάχιστον ενός (1) έτους |  |  |
|  | Εγχειρίδιο χρήσης | ΝΑΙ |  |  |