ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΩΛΙΩΝ

Πίνακας 1: Ελάχιστες Προδιαγραφές τεχνητών φωλιών.

|  | ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΦΩΛΙΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Πλήθος μονάδων | 100 |  |  |
|  | Σκεπή: 50εκΧ27εκ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσοψη: 43 εκ. Πλάτος Χ 24εκ. Ύψος* | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πάτωμα φωλιάς μαζί με το προεξέχον μπαλκονάκι: 34εκ. Μήκος Χ 45εκ. Πλάτος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάτη: 43εκ. Πλάτος Χ 23,5εκ. Ύψος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαϊνό δεξί: 22,5 πλάτος Χ 23εκ. Ύψος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαϊνό αριστερό: 22,5 πλάτος Χ 20εκ. ύψος | ΝΑΙ |  |  |

* Στην πρόσοψη θα πρέπει να ανοιχθεί μία και μόνο τρύπα διαμέτρου 6,3εκ.της οποίας το κέντρο θα πρέπει να είναι 11εκ. από το δεξί άκρο της φωλιάς και 17εκ. ύψος από τον πάτο της φωλιάς.

Οι φωλιές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κοντραμπλακέ θαλάσσης με εξωτερική κάλυψη Σημύδας, τα τμήματα θα πρέπει να είναι συγκολλημένα μεταξύ τους με κόλα κρυσταλιζέ και βίδες. Στις φωλιές θα πρέπει να ενσωματωθεί μπαλκονάκι από γαλβανιζέ σύρμα περίφραξης. Τέλος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται γωνίες στήριξης για τοίχο, πλαστικά βύσματα και βιδογωνιές

για την στήριξή τους.